附件1

青岛市建筑施工安全生产、质量管理、扬尘治理、疫情防控“四位一体”标准化考核评价

标准

一、考核评价标准

汇总表

| 项目名称 |  | 项目地址 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 工程造价 |  | 建设单位 |  |
| 施工总承包单位 |  | 监理单位 |  | 主要土建劳务分包单位 |  |
| 建设单位项目负责人 |  | 项目经理 |  | 项目总监 |  |
| 考核内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 考核 得分 |
| 安全生产 （30分） | 质量管理 （30分） | 扬尘治理 （20分） | 疫情防控 （20分） |  |

评价人员：                                                                  评价日期：

考核评分说明

1.考核评价标准对施工现场安全生产、质量管理、扬尘治理、疫情防控4个分项进行考核评分。根据考核结果汇总所得分值，确定项目考核结果。

2.考核汇总分值计算方法：（考核计分采用百分制）

（1）分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和。

（2）汇总表（分表）实际得分=汇总表（分表）在考核表中实得分值之和乘以汇总表（分表）该分项应得分值/100。

3.考核结果的确定方法：

（1）项目日常评价得分和综合评价得分均不低于90分的，可推荐标准化工地。

（2）项目考核结果不符合（1）要求且综合得分大于70分（含70分）的，为达标工地。

（3）项目综合得分小于70分或存在一票否决项的工程，均视为不达标。

（一）安全生产标准化考核评价标准

| 序号 | 分类 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全组织体系标准化 | 安全人员配置 | 总承包、专业承包、劳务分包企业需按规定配足具有任职资格的专职安全管理人员。 总承包企业、专业承包企业施工现场项目部建筑工程合同造价5千万元以下或建筑面积1万m2以下的工程，专职安全管理人员各不得少于1人；5千万（含）～1亿元或1万（含）～5万m2的工程，各不得少于2人；1亿元（含）～5亿元或5万m2（含）～15万m2的工程，各不得少于3人，每增加5千万（含）～1亿元或1万（含）～5万m2的，专职安全管理人员各增加1人，并设立安全主管。 劳务分包企业施工现场项目部专职安全管理人员的配备要求：施工人数在50人以下的，专职安全管理人员不得少于1人；施工人数在50（含）～200人的，不得少于2人；施工人数在200人（含）以上的，各不得少于3人，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。 安全管理体系按规定悬挂上墙。 | 5 |  |  |
| 2 |  | 职责履行 | 企业安全总监、企业安全管理机构、项目部需按要求对施工现场进行定期监督检查。 建筑施工企业安全总监对青岛市辖区内的在建工程检查每月应不少于1次，在企业检查隐患整改通知单上签字，并存入施工现场资料档案备查。 建筑施工企业安全管理机构对在建项目的检查，每个项目每月应不少于2次，检查人在检查隐患整改通知单上签字并加盖公章。 外地入青建筑施工企业其总部安全管理机构对青岛市辖区内的在建工程检查每季度应不少于1次。 建筑施工现场项目部对施工现场安全的综合检查，每周应不少于1次。 项目负责人落实带班制度，危大工程施工期间应在岗。专职安全员应实行委派制。 项目部安全管理人员每日对施工现场安全生产情况进行不少于2次的检查，并做好检查记录备查。 安全隐患需按照“三定”原则进行整改，并按期复查。 | 5 |  |  |
| 3 | 安全制度建设标准化 | 全员安全生产责任制 | 根据《安全生产法》《青岛市房屋建筑施工企业安全管理制度指导文本》等建立健全全员安全生产责任制，制定项目全体人员安全生产责任清单。 项目部应建立安全生产举报奖励机制，现场按要求设置“施工安全生产举报奖励公示牌”，并做好相关记录。 | 5 |  |  |
| 4 |  | 双重预防体系建设 | 根据山东省《建筑施工双重预防体系建设简明实施手册》（鲁建质安字〔2021〕3号）要求，扎实推进建筑施工风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设。 企业应建立健全风险分级管控、隐患排查治理、教育培训、考核奖惩、文件管理等双重预防体系建设管理制度。 项目部应建立健全双重预防体系建设组织机构，全面负责双重预防体系建设、运行、监督、考核，明确从主要负责人到作业人员等各层级、各岗位工作职责。 项目部应结合实际情况，制定双重预防体系建设实施方案。 项目部应组织开展全员双重预防体系培训，培训结束后，应进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案，并保存教育培训相关资料。 项目部应结合其实际情况，合理确定风险管控层级，按照规定落实风险分级管控责任，将风险管控落实到具体的部门或岗位，形成项目风险分级管控清单，应涵盖所有的风险点、危险源、分布位置、风险等级、管控措施、责任岗位等信息。 项目部应在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏，对重大风险及较大风险可能引发的事故类型、管控措施、应急措施及管控责任人等信息进行公告。 项目部应编制隐患排查清单，清单应包含分级管控清单中所有的风险点、危险源及风险控制措施。 项目部应根据生产特点，制定生产安全事故隐患排查计划；依照不同排查类型的隐患排查清单，组织开展隐患排查工作。 对于一般事故隐患，隐患排查部门应签发隐患整改通知书，明确整改措施、治理责任人、治理期限等内容；对于重大事故隐患，企业应组织相关人员对隐患进行评估，编制重大事故隐患评估报告书，制定重大事故隐患治理方案，重大事故隐患治理结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并应按照规定予以销项。 项目部应建立双重预防体系管理档案。 | 5 |  |  |
| 5 | 安全资料管理标准化 | 专项施工方案 | 项目应组织编制施工组织设计，并针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施。对危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案；对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案需按要求进行专家论证。施工组织设计、专项施工方案必须按规定履行审批手续，审批人应为施工单位技术负责人和总监理工程师，签字、盖公章，盖总监执业印章，填写审批意见和审批时间。 | 5 |  |  |
| 6 |  | 安全技术交底 | 施工作业前，施工技术人员应将分部分项工程有关安全施工的技术要求向相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底，并针对各工种特点，对施工现场各工种进行安全技术交底。安全技术交底应全面，具有针对性、指导性。安全技术交底必须以书面形式进行，并经交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认，严禁代签字。 | 5 |  |  |
| 7 |  | 安全教育培训 | 建立安全教育培训制度，项目开工前应组织 “开工第一课”，施工人员入场进行岗前“三级”安全教育培训和考核，明确具体安全教育培训内容，达到安全教育课时要求；建立安全教育培训档案，记录教育培训情况，受教育者应签字确认，严禁代签字。 | 5 |  |  |
| 8 |  | 持证上岗 | 工程项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经省级以上行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业，应确保证件有效、人证相符。 | 5 |  |  |
| 9 | 安全应急管理标准化 | 应急管理 | 项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识；编制相应的综合、专项应急预案和应急处置方案，并完成应急预案评审、备案。工程施工现场应建立应急救援组织，配备应急救援人员、应急救援器材和设备，定期组织员工进行桌面推演和现场实际应急救援演练。 项目应按照规定缴纳安全生产责任险。 | 5 |  |  |
| 10 | 安全设施设备标准化 | 基坑工程 | 基坑应按方案采取支护措施；基坑支护结构应符合设计要求；支护结构位移等达到设计报警值应采取有效控制措施。 基坑开挖深度范围内有地下水应采取有效的降排水措施；深基坑边界周围地面应设置符合规范要求的排水沟；基坑底四周应设排水沟和集水井，及时抽排积水。 基坑开挖应按设计和施工方案的要求分层、分段开挖，均衡开挖，下层土方应在支护结构达到设计要求的强度后开挖；开挖过程中应采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施。 基坑边坡堆置土、料具等荷载应符合基坑支护设计允许要求；施工机械与基坑周边沿的安全距离应符合设计要求。 开挖深度2m及以上的基坑周边应按规范要求设置防护栏杆；基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道，梯道宽度不应小于1m。 基坑应按要求进行基坑工程监测，监测的时间间隔应符合监测方案及规范要求。 基坑内土方机械、施工人员的安全距离应符合规范要求；上下垂直作业应采取防护措施；在各种管线2m范围内挖土作业应采取安全保护措施，并设专人监护。 | 5 |  |  |
| 11 |  | 外脚手架 | 扣件式钢管脚手架的搭设使用应符合现行标准规范及专项施工方案规定。 钢管、扣件必须使用符合要求的产品；对进场钢管扣件严格实施审核、检查和验收程序，按规定对现场钢管扣件进行联合检查、按批次进行抽样复验，复验合格后方可使用。各证明材料及验收记录应存档备查。严禁使用不合格钢管、扣件。 脚手架应由项目负责人、项目总监、工程技术人员、安全管理人员及搭设人员，按规范要求分阶段进行联合检查验收，并履行验收签字手续。 脚手架基础必须夯实平整，按规定设置木垫板、钢底座和纵横向扫地杆，排水良好。 架体与建筑物拉结杆件应按规范及施工方案的要求规定设置，拉结可靠牢固；拉结点应设明显标志。 按规定设置剪刀撑，剪刀撑必须沿脚手架高度连续设置。脚手架高度在24m以下的，须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；脚手架高度在24m以上的，剪刀撑必须沿长度连续设置。 操作层脚手板必须满铺，固定牢固，材质应符合要求；操作层应按规定设置防护栏杆,并设置18cm高的挡脚板。 架体内每隔两层且高度不超过10m设层间安全平网，距地面第二步处设首层安全平网，操作层的脚手板下设随层安全平网兜底，安全平网应架设牢固、严密。 脚手架的内排架立杆与建筑物距离大于15cm的必须进行封闭防护。 卸料平台应编制专项安全方案，必须有设计计算书，设置荷载限制标志牌，平台底板应满铺，固定牢固，材质应符合要求。卸料平台必须有独立的支撑固定系统，严禁与脚手架架体连接。 悬挑式脚手架的悬挑梁必须使用型钢悬挑梁，悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑梁与建筑物的固定方法须经计算确认，悬挑梁通常应使用16号以上工字钢，悬挑梁尾端应在两处以上使用ψ16以上圆钢固定在楼板等钢筋混凝土结构上，悬挑梁前端应采用钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结，钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算，安装应符合设计要求。 悬挑脚手架的悬挑梁的锚固、卸荷吊拉钢丝绳与悬挑比例等应符合相关规范要求。 脚手架的各杆件间距应符合规范要求，立杆必须使用专用对接扣件进行对接。脚手架钢管应均匀涂刷黄色漆，并在脚手架外侧按规定搭设外挑安全平网。 开口脚手架的开口处，应在架体的基础部位与架体的顶端部位与建筑物进行拉结，中间每层且不大于4m设置不少于一处拉结点。 门式、碗扣式、承插型盘扣式、附着式等脚手架以及吊篮的设置使用应符合现行标准、规范规定要求。 | 5 |  |  |
| 12 |  | 模板支架 | 模板支架施工应符合现行标准规范及专项施工方案规定。 模板支撑材料的材质、规格必须符合设计要求，立杆底部按规定设置垫板，按规定设置纵横向扫地杆、剪刀撑、立杆、水平杆，各杆件间距应符合设计计算要求。 钢管扣件式模板支架的要求： 立杆严禁搭接，必须使用专用对接扣件进行对接。梁底立杆应支撑在梁底轴线上，且结构梁底与楼板底下50cm内必须设置纵横向水平杆。 可调托撑螺杆外径不得小于36mm，抗压承载力设计值不应小于40kN，支托板厚不应小于5mm，顶托伸出钢管顶部不得大于200mm。 模板施工完毕，现浇砼施工前，工程项目应组织对模板进行联合检查验收，砼浇筑时严禁在模板下方有人进出或停留，并设专人进行监护。 模板施工荷载不得超过设计要求，堆料应均匀,现浇砼时的施工工艺过程应符合相关规程要求。 模板拆除时混凝土必须达到规定设计强度要求，经工程项目经理、技术负责人和项目总监理工程师批准后，方可实施。拆除时必须划定警戒区域，设置监护人。在地下室、孔、井、洞内进行拆装模板等施工活动时，应先进行通风，经检查无有害气体等隐患后方可施工，周边应设监护人。 支架设在楼面结构上时，需对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方采取加固措施；支架高宽比超过规范要求时，应采取与建筑结构刚性连结或增加架体宽度等措施。 承插型盘扣式、轮扣式、铝合金模板支撑等搭设应符合现行标准、规范规定要求。 | 5 |  |  |
| 13 |  | 高处作业 | 安全帽、安全带、安全网必须使用质量符合规范要求的登记备案产品。使用前应进行检验，检验不合格严禁使用。 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽。 凡在2m（含2m）以上高处进行作业必须正确系挂安全带。 建筑物必须采用符合国家标准要求的密目式安全网实施封闭，严禁擅自拆除密目式安全立网等安全防护设施。架体内按规定设置安全平网。 临边防护栏、各类防护棚、安全门、各种洞口盖板等安全防护设施，应使用符合“标准图集”规定要求的定型化、工具化产品。防护栏、安全门刷红、白相间警戒色。 电梯井口必须设置安全门，井内每隔两层且高度不超过10m应设安全平网，网内不得有杂物。 临边防护栏应设置上下两道，上杆距地高度为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板的中间设置，立杆间距不大于2m，并设置高度不小于180mm挡脚板。防护栏杆应牢固可靠。 | 5 |  |  |
| 14 |  | 施工现场临时用电 | 施工现场临时用电应符合现行标准规范及专项施工方案规定。 施工现场临时用电必须采用TN-S系统，符合“三级配电两级保护”，达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。电箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置应符合规范要求。 配电箱、电缆、漏电保护器等电气产品必须使用符合标准要求的登记备案产品。 外电线路必须按照规范要求进行防护，防护措施应同时满足供电部门要求。 施工现场应配备必要的电气测试仪器，电工每天巡回检查。漏电保护器测试每月使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，各类电气的绝缘、接地电阻测试每半年不少于1次，雨雪天气后必须进行测试，并做好巡查维修记录。 宿舍内严禁使用热得快、电炉子、电饭锅等大功率用电器具，每间宿舍总用电负荷不得超过2kW；宿舍照明使用36v安全电压；每间宿舍必须单设漏电保护器、过载保护器等安全装置，在每排宿舍房门侧中部设总控制开关箱，箱内应设漏电保护器、过载保护器、限时断路器，开关控制箱距地高度1.8m。 各级电箱设置位置、高度、稳定性、电箱接线等应符合“规范”要求，配电箱应采用防护棚形式进行防护，且电箱前应设置绝缘垫，配置干粉灭火器、防触电警示标志。三级电箱应做防雨措施。 防触电、短路、超载漏电保护器等安全装置应灵敏可靠。地下室、潮湿场所及密闭容器内作业应使用安全电压。总配电箱中漏电保护器额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s；开关箱中漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA，潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间不大于0.1s。 | 5 |  |  |
| 15 |  | 起重机械设备 | 施工现场应落实省住建厅《建筑施工塔式起重机安装拆卸安全作业管理“十必须”规定》要求。 施工现场起重设备的安装、使用、拆除应符合现行标准规范及专项施工方案规定。 施工现场使用的起重机械应严格执行建筑起重机械产品备案登记、出租、安装拆卸、检查验收、使用等安全管理工作流程。 安装拆卸单位必须取得起重设备安装工程专业承包资质。 安拆作业前安拆单位技术负责人必须对相关作业人员进行全面安全技术交底；安拆过程中，应划出警戒区域，建设单位项目负责人，监理单位项目总监（总代），施工总承包单位安全部门安全生产管理人员或设备管理人员、项目负责人、项目安全生产管理人员，安拆单位专业技术人员或安全生产管理人员须按规定全程实施旁站监管。起重机械安拆人员必须持证上岗，人证相符，现场安拆人数应符合规定要求。 安装完毕后，必须由具有相应资质的第三方检测机构进行检查，并出具报告。设备的产权、安装和使用单位及建设、监理必须对起重机械进行联合验收，合格后办理齐全相关手续方可使用。 根据合同约定和有关规定，对使用中的起重机械设备进行定期检验检查和日常维护保养。 多台塔机作业时必须满足安全距离要求，并采取有效的防碰撞措施。 塔机、施工升降机基础应按产品说明规定制作；标准节的螺杆、螺母、垫圈等必须符合产品说明要求，确保数量齐全、连接紧固，斜撑杆要严格按要求使用连接销轴和开口销固定。 塔机、施工升降机安装使用的附着装置必须符合产品说明书及相关技术要求，确保材质、预埋和安装等符合安全要求，达到连接紧固，间距符合要求，附墙装置应由原制造厂家或具有相关资质的单位制作，原制造厂家制作应出具产品合格证明，具有相应能力的单位制作必须出具设计图纸及设计计算书。 塔机监控终端、安全限位保护装置，施工升降机安全限位、防坠安全保护装置，物料提升机防断绳及安全限位装置必须灵敏可靠。塔机监控终端应与塔机安全运行管理系统联网；施工升降机防坠器必须按规定进行年度标定，超过标定期限的严禁使用。 施工升降机轿厢内载人严禁超过9人（含操作司机），并在地面进料口处醒目位置悬挂“限乘不超过9人”标识牌。施工升降机地面进料口处应按规定搭设防护棚。 各种型号起重设备安装的最大安装高度和汛期允许使用高度必须符合有关规定要求。 | 5 |  |  |
| 16 |  | 施工机具 | 1.项目部应严格按照《关于加强房屋建筑工程非道路移动机械污染防治管理的通知》（青建安监字〔2020〕8号）要求切实加强非道路移动机械管理，并建立非道路移动机械管理专项档案，及时更新完善非道路移动机械清单台账，做好入场检验、日常检查等记录，留存非道路移动机械入场、使用、退场等环节影像资料，并做好相关信息汇总上报工作。 2.施工现场机械、机具设备使用前应经验收合格后使用，在显著位置悬挂相应操作规程、验收牌。 3.机具传动部位必须设置防护罩。不得使用倒顺开关。电锯、平刨、合灰机等固定施工机具应搭设封闭式防护棚。 4.Ⅰ类手持电动工具必须作保护接零，设置漏电保护装置，电缆不得有中间接头，操作人员应穿戴好绝缘防护用品。 5.平刨应设护手安全装置，圆盘锯应设分料器、防护挡板。严禁使用平刨、圆盘锯联合式多功能木工机具。 6.钢筋冷拉作业区应设置警戒区和防护栏，钢筋对焊作业区应有防止火花飞溅的隔离措施。 7.电焊机必须设置二次空载降压保护器；一次线长度不得超过5m，二次线长度不得超过30m，线路不得有破皮、老化现象；接线柱应设防护罩。 8.气瓶应有防护帽、防震圈，色标明显。存放和使用时应距离明火10m以上，不同种类气瓶间距应大于5m。乙炔瓶不得平放使用，应安装回火防止器。气瓶应放置在阴凉处防止暴晒。 9.潜水泵漏电保护器额定漏电动作电流须小于15mA，负荷线应采用专用防水橡皮护套铜芯软电缆，不得有破损或接头。 10.水磨机具和打夯机手柄应绝缘，电缆不得拖地。操作人员应穿戴好绝缘防护用品，一人操作，一人把线。 11.振捣器具应使用移动式配电箱，电缆长度不超过30m，操作人员应穿戴好绝缘防护用品。 12.施工现场翻斗车司机应持有驾照，且不得载人。 | 5 |  |  |
| 17 |  | 消防安全管理 | 施工现场应建立消防安全管理制度。生活区、仓库、配电室（箱）、木制作区等易燃易爆场所必须配置相应的消防器材。消防器材应定期检查，确保完好有效。施工现场应设置消防设施集中设置点。 项目部应严格按照《青岛市建设工程外墙保温等施工用可燃易燃材料消防安全管理导则》（青建办字〔2020〕77号）通知要求，加强施工现场外墙保温、防水等施工用可燃易燃材料的消防安全管理。 施工现场应制定易燃易爆及有毒有害物品管理制度，易燃易爆物品应单独设置存放库房，购买、领取、运输、保管、使用等环节应设专人负责，并建立台账。 高层建筑应设置临时消防水源管道，立管管径应符合规定要求。每层应留有消防水源接口，配备消防管具。 明火作业应严格履行动火作业审批手续，作业现场配备动火监护人。在高处进行电气焊作业时，现场应提前备好灭火器材，并在火花坠落点设专人监控。严禁在施工现场内采用明火取暖。 施工现场及生活区按要求设置消防水系统；生活区灭火器应使用A.B.C 4型，数量、位置、配型配置合理，每房间不少于一个，放置通道明显处，悬挂式应距地1.2m。 | 5 |  |  |
| 18 | 智慧建造标准化 | 信息化监管与智慧化工地建设 | 工程各阶段按要求使用山东省建筑施工安全监管系统。 智慧工地建设至少具备智慧化工地管理平台、施工安全管理板块、视频监控、AI视频危险源识别、基坑监测、塔机监测、吊钩盲区可视化、施工升降机电梯监测等应用项目。 | 5 |  |  |
| 19 | 监理安全管理标准化 | 监理安全管理工作 | 监理企业应具备与工程相匹配的监理资质和等级，外地监理企业应按要求纳入我市建筑市场主体信用考核体系。 项目监理机构的监理人员应具备监理从业资格，专业配套，数量满足工程项目监理工作的需要，符合有关规定。 监理人员应统一着装，佩戴安全帽、胸卡。 《监理工作日记》要按规范填写、记录；监理月报规范编写，及时上报。负责审核专项施工方案，审核通过后总监理工程师签字加盖执业印章。 负责监督审核所有进场总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位企业营业执照、企业资质、安全生产许可证等证件等，并监督填写“施工现场参建企业主要信息公示栏”牌。 监理单位应当将危大工程列入监理规划和监理实施细则，制定安全监理工作流程、方法和措施；并对危大工程施工实施专项巡视检查，对超过一定规模的危大工程实行旁站监理；组织相关人员参与危大工程验收，留存验收资料。 监理单位安全分管负责人，每月应对本单位监理的在建工程安全进行不少于1次的全面检查，企业管理机构每月应对本单位施工的在建工程进行不少于2次的全面检查，项目部检查每周不少于1次。 | 10 |  |  |

（二）质量管理标准化考核评价标准

| 序号 | 分类 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手续公示标准化 | 施工许可、质量监督登记、图纸审查等 | 按规定办理施工许可、质量监督登记手续；施工现场配备施工图审查机构审查批准的设计图纸和重大设计变更审查图纸；并将施工许可、质量监督登记手续、中标通知书（施工、监理）及施工图审查合格证等证明文件上墙公示。 （设计图纸和重大设计变更未经审查批准擅自开工的工程一票否决） | 2 |  |  |
| 2 | 现场配备标准化 | 规范标准、检测工具配备 | 施工现场施工、监理单位应配备回弹仪、钢筋扫描仪、钢筋保护层厚度测试仪、坍落度检测筒、靠尺、激光测距仪、游标卡尺等检查检测工具，并按规定进行校准或鉴定；配备与工程配套的现行规范标准、图集和施工操作技术规程等。 | 2 |  |  |
|  |  | 标养室、材料库 | 配置标准试块养护室（箱），悬挂试块制作及养护技术管理要求；设置建筑材料设备样品库。 |  |  |  |
| 3 | 质量体系标准化 | 质量管理机构、岗位责任制度 | 施工单位现场项目经理、技术负责人、质检员、资料员、试验人员等持证上岗，质量管理人员组成框图、岗位责任制度悬挂上墙。质量管理人员组成框图附个人影印彩照，并分别注明职务、姓名等。 监理单位现场项目总监、专业监理工程师等持证上岗，质量管理人员组成框图、岗位责任制度悬挂上墙。质量管理人员组成框图附个人影印彩照，并分别注明职务、姓名等。 各责任主体相关人员开工前签字留样备查。 | 2 |  |  |
|  |  | 两书一档签订 | 项目参建各责任主体按要求签署法人授权书和项目负责人质量终身责任承诺书（项目负责人变更的应重新签订），并于施工现场显著位置设置标牌公布。 |  |  |  |
| 4 | 方案制定标准化 | 施工组织设计、质量标准化管理及“渗漏、开裂”专项方案 | 工程开工前施工单位应编制施工组织设计、质量标准化管理实施方案及“渗漏、开裂”专项治理技术方案；确定工程质量目标并制定创优方案；针对易发生质量常见问题的部位设置图文展板等。工程开工前监理单位应编制监理规划和监理实施细则等，并对施工组织设计等进行审批。 | 2 |  |  |
| 5 | 管理制度标准化 | 样板领路 | 结构标准层、外墙保温、防水及设备安装等执行样板领路制度；实体设置装修样板套，分层标识建筑做法；主体实测实量位置、结果标识清晰完整。 | 2 |  |  |
| 6 |  | 建材产品进场验收及存放 | 建材产品进场后分类存放，设置材料状态标识牌，材料名称、产地、进场数量、规格（型号）、检验状态等信息标识齐全。 需送检的建材产品，按规定取样后，送具有相应资质的检测机构检测。 施工单位、监理单位建立健全建材产品检验及验收档案。 （使用不合格建材，造成工程存在结构安全和重要使用功能隐患的工程一票否决） | 3 |  |  |
| 7 |  | 试块留置与养护 | 按规定留置标准养护试块和同条件养护试块，试块标识齐全、清晰，养护温度、湿度符合要求；同条件试块养护放置在专用保护器具，养护条件与相应结构构件或结构部位的条件一致；按照规定进行试块闭环管理。 | 2 |  |  |
| 8 | 管理行为标准化 | 压实建设单位首要责任，规范各责任主体的质量行为 | 全面压实建设单位工程质量首要责任及施工、监理单位的主体责任。 项目各责任主体应按规定配备齐管理人员。 建设单位项目负责人应定期召集施工、监理及专业分包人员召开质量例会，原则上每周不少于1次，质量例会应形成书面记录并留存影像资料。每天工人上岗前，建设单位应会同施工、监理单位对班组进行技术交底并留存影像资料，交底时间不少于2分钟。建设单位应会同施工、监理单位对施工现场进行质量巡查，每天不少于1次，每次巡查时间不少于半小时，并留存影像资料。监理单位应采取旁站、巡视、平行检验等形式，对工程实施监理。 建设、施工、监理单位对检查中发现的质量问题，对当天能整改完成的，要做到“日查日改”，要求相关人员立即进行整改，并在整改完毕后立即组织复查；对当天不能整改完成的质量问题，要确定整改时限，并在完成整改后立即进行复查。质量问题及复查情况应书面详细记录清楚，并留存存在问题部位整改前及整改后的影像资料。 监理（建设）、施工单位应认真审核所有进场承包单位（包括专业承包、劳务分包单）的营业执照、企业资质、安全生产许可证等证件等，并对专项施工方案进行审批。属外地入青企业时，还应审查是否办理山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台审核及青岛市建筑市场主体信用考核登记。 | 10 |  |  |
| 9 | 实体质量标准化 | 地基与基础工程 | 土石方回填施工方案编制、审批单位及人员签章齐全。回填土按设计要求选料，分层夯实，对称进行，检测批次符合规范要求。 工程桩施工完成后按设计要求进行桩身完整性检验和竖向承载力检验。承受水平力较大的桩进行水平承载力检验，抗拔桩和抗浮（拔）锚杆进行抗拔承载力检验，检验批次符合规范要求。桩基验收记录及桩位竣工平面图各方签字、盖章齐全。 （桩基检测不满足设计要求或地下室底板开裂严重的工程一票否决） | 5 |  |  |
| 10 |  | 建筑结构工程 | 钢筋证件齐全，复试合格后方可使用。 钢筋调直采用无延伸功能的机械设备，严禁使用“瘦身”钢筋。 按规定使用抗震钢筋。 钢筋接头连接符合设计及规范要求，有工艺检验合格报告，施工检验合格。钢筋绑扎符合设计和规范要求。 钢结构工程施工前应编制专项施工方案并通过审批；钢材、连接件、防火、防腐涂料、高强度螺栓等证件齐全，复试合格；焊接工艺评定、焊工合格证书等符合要求；防火、防腐涂料涂刷厚度检测、焊缝检测、球节点承载力试验、金属屋面抗风试验、钢结构构件跨中和悬挑端最大扰度值等符合设计及规范要求。 (钢筋调直采用具有延伸功能机械设备、使用“瘦身”钢筋或不按要求使用抗震钢筋、钢结构性能检测漏做或结果不合格的工程一票否决) | 10 |  |  |
| 11 |  |  | 现浇混凝土楼板裂缝防控专项施工方案编制、审批单位及人员签章齐全，楼板上层钢筋设置通长马凳，钢筋作业面铺设通道，混凝土泵管设置防晃支架。 寒冷天气混凝土入模温度符合要求。混凝土养护及时，养护龄期符合要求。 混凝土结构构件规整、密实，强度及几何尺寸符合设计和规范要求。 (现浇混凝土楼板存在较严重裂缝或梁、柱、墙混凝土强度相差两个及以上强度等级时低强度等级混凝土灌入高强度混凝土设计区域的以及结构实体检验不合格（含监督抽测）的工程一票否决) | 10 |  |  |
| 12 |  |  | 填充墙砌筑砂浆饱满，强度符合要求，按照设计要求设置拉结筋。 构造柱设置符合设计要求。当设计未明确时，长度超过5m或墙长大于2倍层高时，墙顶与梁有拉结措施，墙体中部加设构造柱；填充墙体的两端、较大洞口两侧、无约束墙端部位、墙体转角处按设计要求设置构造柱。 | 3 |  |  |
| 13 |  |  | 按设计及规范要求编制变形观测方案并进行观测。 | 2 |  |  |
| 14 |  | 装饰装修工程 | 防水施工前编制专项施工方案，防水材料证件齐全、复试合格，淋水/闭水试验符合要求；剪力墙外墙外侧对拉螺栓孔按要求进行防水封堵等。 （外墙、外窗、屋面、卫生间、地下室等存在渗漏的工程一票否决） | 5 |  |  |
| 15 |  |  | 材料的证件齐全，按要求进行性能检测及功能检测。 （涉及重要使用功能的检测未做或结果不合格的工程一票否决） | 5 |  |  |
| 16 |  | 给排水与采暖工程 | 所有管道管材进场时应对其品种、规格、外观等进行验收，连接方式应符合设计要求。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。建筑给水塑料管道系统所采用的管材、管件和各种辅助材料等，应由管材生产企业配套供应。 室内给水管道必须进行水压试验，试验压力必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 排水管坡度必须符合设计及规范要求，严禁无坡或倒坡。 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。 水封装置的水封深度不得小于50mm，严禁采用活动机械活瓣替代水封，严禁采用钟式结构地漏。 埋设于填充层内的加热供冷管及输配管不应有接头。在铺设过程中管材出现损坏、渗漏等现象时，应当整根更换，不应拼接使用。施工验收后，发现加热管供冷或输配管损坏，需要增设接头时，应符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142第5.4.6条规定。 加热供冷管或输配管穿墙时应设硬质套管。 敷设在高层建筑室内的塑料排水管道，当管径大于等于110mm时，应按规定设置阻火圈。 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。 (生活给水系统所涉及的材料未达到饮用水卫生标准的工程一票否决) | 5 |  |  |
| 17 |  | 通风与空调工程 | 风管加工的强度和严密性符合设计和规范要求。 防火风管和排烟风管使用的材料应为不燃材料。 矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形直径大于等于0.7m的风管系统应采用抗震支吊架。 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架，其设置应满足设计规范要求。 风管穿过墙体或楼板时，应按要求设置套管并封堵密实。 空调水管道系统应进行强度和严密性试验。 通风与空调工程安装调试完成后，应有建设单位委托具有相应资质的检测机构进行系统 节能性能检验并出具报告，受季节影响未进行的节能性能检验项目，应在保修期补做。 (防火风管和排烟风管未使用不燃材料的工程一票否决) | 5 |  |  |
| 18 |  | 建筑电气工程 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材。 除设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接，应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接，严禁热加工连接。 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。 电缆防火封堵施工应按国家现行标准、设计文件及现场实际情况，编写施工作业指导书。 3kg以上的灯具、投影仪等重型设备和电扇、音箱等有振动荷载的设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，应另设独立吊杆安装在结构上。 建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求。 | 5 |  |  |
| 19 |  | 智能建筑工程 | 火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证（认可）的产品。 消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及紧急广播等线路，应采取穿金属管保护，当必须明敷设时，应在金属管上采取防火保护措施。 火灾探测器不得被其他物体遮挡或掩盖。 （火灾自动报警系统的主要设备使用未通过国家认证（认可）产品的工程一票否决） | 5 |  |  |
| 20 | 资料编制标准化 | 前期资料、施工技术资料、管理资料等 | 质量控制资料随工程进度同步收集、整理、签发并按规定移交。资料内容真实、准确，字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备。 质量控制资料以打印或印刷为主，若手工书写使用蓝黑或碳素等耐久性强的书写材料。纸质载体幅面尺寸规格宜为A4幅面，图样宜采用国家标准图幅。微机形成的资料验收意见及签名手工书写。 质量控制资料不能使用原件的，在复印件上加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字及时间等。 专业分包工程的竣工验收和重要分部工程签章使用企业法定公章，其他使用项目部符合相应授权的公章，并加盖施工、监理单位项目负责人执业资格印章。 （质量控制资料委托第三方机构或个人整理以及弄虚作假的工程一票否决） | 10 |  |  |
| 21 | 验收程序标准化 | 过程验收、竣工验收 | 建筑工程施工质量验收应符合工程勘察、设计文件的要求和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）和相关专业验收规范的规定。 1.检验批由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收； 2.分项工程由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收； 3.分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收； 4.建设、勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收； 5.建设、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。 工程应在分户验收合格、进行了业主开放活动并且业主提出的质量问题已整改完毕后方可组织预验收，预验收通过后: 1.施工单位应编制工程竣工报告、质量维修和使用维护说明书； 2.监理单位编应制质量评估报告； 3.施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。 建设单位收到工程竣工报告后，应制定竣工验收方案、确定竣工验收日期并及时通知质量监督机构及监理、施工、勘察、设计等单位项目负责人，勘察、设计、施工、监理单位收到竣工验收通知后，应及时形成工程质量检查报告(合格证明书)。 竣工验收开始前，建设、监理、施工、勘察、设计等单位项目负责人应提供法人授权委托书，质量监督机构监督人员对人员身份等进行核验。竣工验收由建设单位组织，验收组组长应由建设单位相关人员担任。具体程序如下： 1.验收开始时 ，由验收组组长宣布验收组成员，并依据规范进行选点； 2.验收组成员对资料及实体质量进行查验； 3.查验结束后共同进行评议并形成竣工验收结论； 4.验收组长宣布竣工验收结论； 5.有关人员应在现场对竣工验收报告等资料签字确认并形成竣工验收记录； 6.质量监督机构监督人员对验收监督情况进行反馈。 | 5 |  |  |

（三）扬尘治理标准化考核评价标准

| 序号 | 分类 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度标准化 | 落实责任 | 1.施工承包合同中明确扬尘污染防治目标、内容、措施和各方责任主体职责。实行项目代建的工程，代建合同中应明确代建单位扬尘防治责任。未提及扣10分，内容不全扣5分。 2.专业分包合同及劳务分包合同中，未包含施工扬尘防治的相关措施和明确分包单位管理职责，扣5分。 | 10 |  |  |
| 2 |  | 费用保障 | 建设单位在招标文件中明确施工扬尘防治要求，将施工扬尘防治所需费用按规定单独列支，向施工单位及时、足额支付施工扬尘防治专项费用。施工单位应保证施工扬尘防治专项费用足额提取、专款专用。落实不到位扣2分。 | 2 |  |  |
| 3 |  | 制度建设 | 1.施工单位应建立施工扬尘防治管理体系和制度，建立以项目负责人为第一责任人的施工扬尘防治管理组织，明确各级、各工序扬尘防治目标、责任人，落实施工扬尘防治措施，并指定专人负责扬尘防治工作。未落实扣4分，落实不到位扣2分。 2.施工单位、项目部、作业班组应逐级签订扬尘污染防治目标责任书，建立扬尘防治工作奖惩制度。落实不到位扣2分。 3.监理单位应将扬尘污染防治纳入工程监理细则。落实不到位扣2分。 4.建立扬尘防治管理档案，定期对施工扬尘防治措施落实情况进行检查，对检查发现问题进行分析，制定相应整改措施，严格落实整改。落实不到位扣2分。 | 4 |  |  |
| 4 |  | 技术交底 | 1.在施工组织设计中编制施工现场扬尘污染防治专篇，制定扬尘防治专项方案。落实不到位扣2分。 2.建立扬尘防治逐级技术交底制度，履行交底手续，并经相关人员签字确认。落实不到位扣2分。 | 2 |  |  |
| 5 |  | 标牌公示 | 在工地大门口显著位置设置扬尘防治公示牌，明确各责任主体扬尘管理负责人，公布扬尘污染监督举报电话，接受社会和舆论监督。落实不到位扣2分。 | 2 |  |  |
| 6 |  | 教育培训 | 开工前应结合工程特点对项目管理人员、作业人员进行至少1次扬尘污染防治培训，并经相关人员签字确认。落实不到位扣2分。 | 2 |  |  |
| 7 | 措施落实标准化 | 工地周边围挡 | 1.围挡高度设置不规范，扣5分。 2.围挡下部未设置防溢底座扣2分，每断开一处扣1分。 3.未沿工地四周连续设置围挡，每断开一处扣1分。 4.特殊情况须拆除固定围挡的，对应项不予扣分；已拆除但应设置临时围挡未设置的，每有一处扣2分。 5.紧靠围挡内侧堆放泥土、灰土、砂石、建筑垃圾、工程渣土等散装物料的，每有一处扣2分。 6.围挡顶部未规范设置环场雾化降尘系统，扣5分。 | 10 |  |  |
| 8 |  | 产尘物料堆放覆盖 | 1.现场水泥、砂浆、砂石、石灰、腻子粉、石膏粉、灰土、建筑垃圾、工程渣土、裸露土体等产尘物料未采取喷洒抑尘剂、凝固剂、洒水、绿化、密闭、覆盖防尘网（布）等扬尘防治措施，每有一处扣1分。 2.建筑垃圾、渣土及其他产尘物料清扫、运输等产尘活动时，未采取洒水、覆盖等扬尘防治措施，每有一处扣1分。 3.楼层内高处垃圾未采用密闭式专用垃圾道、封闭式容器或装袋清运，扣5分。 4.施工现场建筑垃圾未集中、分类堆放，每有一处扣1分。 5.经属地主管部门批准现场搅拌混凝土和砂浆，但未采取密闭、降尘措施的，每有一处扣2分；未经属地主管部门批准，现场搅拌混凝土及砂浆的，每有一处扣5分，该条扣分超出此项应得分数则于总分内扣除。 6.高空抛洒垃圾，每有一处扣5分，该条扣分超出此项应得分数则于总分内扣除。 | 10 |  |  |
| 9 |  | 土（石）方开挖湿法作业 | 1.土（石）方施工起尘未采用湿法作业等降尘措施，每有一处扣1分；土（石）方施工期间，现场未配备雾炮等降尘喷淋设备，扣10分。 2.土（石）方开挖、爆破、回填、整平、运输、卸载、地基处理等施工过程，作业面可暂不覆盖，不予扣分；作业面需采取喷雾或洒水措施保持土（石）方表面湿润，无措施扣5分，措施不到位扣2分。 3.不能及时回填的裸露场地、土方堆放区、非作业区或非车行区域应采取喷雾、洒水、喷洒抑尘剂或覆盖措施，大面积无防尘措施扣5分，措施不到位扣2分。 4.因工艺需要晾晒土方时，未设置专门的晾晒场地和相应标识牌，扣1分；土方晾晒完毕后未及时采取覆盖、喷洒抑尘剂等防尘措施，扣2分。 | 10 |  |  |
| 10 |  | 路面硬化 | 1.施工车辆出入口地面、场内运输（含消防）通道施工现场主要道路未硬化，扣10分。 2.次要及临时道路未采用硬化或预制拼装式混凝土路面、钢板临时道路、铺设石子等防尘措施，每有一处扣1分。 3.硬化面层有明显破损、起砂、开裂，每有一处扣1分。 4.未建立洒水清扫制度，设专人定时对场地进行打扫、洒水、保洁，扣5分。 | 10 |  |  |
| 11 |  | 车辆冲洗 | 1.车辆出入口未按规定设置车辆冲洗设施，扣10分。 2.固定式洗车设施无法安装或故障，且未设置移动式冲洗设备的，扣10分。 3.未设置专人负责车辆冲洗，扣5分； 4.未按要求登记物料运输车辆，填写冲洗台账，扣2分。 5.未按要求设置污水回收、净化装置，扣2分； 6.冲洗污水排放到城市道路上，扣5分； 7.工地门口有明显车辆驶出泥痕，扣5分。 8.车辆冲洗过程未进行视频监控，扣10分。 9.车辆带泥上路，每辆扣2分，该条扣分超出此项应得分数则于总分内扣除。 | 10 |  |  |
| 12 |  | 密闭运输 | 1.建筑垃圾运输未委托经城管、公安交警等部门核准的运输单位，扣10分。 2.委托合同中未明确运输单位扬尘污染防治责任，扣2分。 3.建筑垃圾运输车辆运营运输手续、证件不齐全（含备案地址与实际运输地址不一致），每辆扣2分，该条扣分超出此项应得分数则于总分内扣除。 4.建筑垃圾运输车辆运输中未采取严格的密封密闭措施，每辆扣2分，该条扣分超出此项应得分数则于总分内扣除。 | 10 |  |  |
| 13 |  | 扬尘监测系统 | 1.未规范安装扬尘在线监测设备或设备未在主管部门管理平台注册联网，扬尘治理标准化考核评价总分扣100分。 2.设备无出厂合格证明（计量检测报告），扣10分。 3.应装监测点位，每少一处扣5分。 4.未明确专人负责、无日常使用校核维护记录、设备故障（离线）未及时报修，扣5分。 5.经属地主管部门批准，因场地限制设备暂不安装（联网）或因故障维修、拆除移机临时停用，批准期限内对应项不予扣分。 | 10 |  |  |
| 14 |  | 重污染天气应急响应 | 1.未按照《青岛市重污染天气建设工地扬尘应急管控工作方案》（青建管字〔2020〕36号）要求建立项目应急预案，扣8分。 2.预案未明确黄色、橙色和红色三个预警级别采取对应措施，扣4分。 3.应急响应期间，未在施工现场大门口处设置预警标识，扣4分。 | 8 |  |  |

（四）疫情防控标准化考核评价标准

| 序号 | 分类 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防疫管理标准化 | 疫情防控 | 按照国家、省、市最新疫情防控要求，把疫情防控纳入常态化管理，落实各项疫情防控措施，不得出现因现场防疫不到位发生感染案例。 建筑工地要成立由建设单位主要负责人牵头，施工总承包、分包 、劳务、监理 、材料供应等单位项目负责人参加的疫情防控工作专班，负责做好施工现场各项防控措施落实，有针对性地制定疫情防控方案和疫情应急处置预案。 建立属地、部门、企业项目三方联动机制，监督机构、项目各方参建单位要始终处于激活状态，保持24小时应急值守。 严格做好现场人员管控。在建筑工程各出入口严格执行戴口罩、测温、亮码、登记等规定，务必及时掌握人员流动情况，每天将进场工人详细信息进行登记，建立健康档案。 做好作业、办公场所消杀和通风换气，按要求配备防疫物资；分餐式就餐，减少人员聚集，保持1m线；做好宣传教育工作，大力推广普及“戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集”疫情防控四大措施，帮助现场人员提高防范意识；持续加强疫情物资（如测温计、口罩、消毒液等）储备，定期进行疫情防控应急演练，全面提高项目疫情防控应急处置能力。 根据疫情防控需要，定期组织全员检测或抽检，按期完成核酸检测情况上报。 加强新冠疫苗接种工作，引导项目施工人员应接尽接,确保疫苗接种全覆盖。 施工现场应保持环境卫生，消除水坑等蚊子孳生地。在办公区、生活区板房周边隐蔽位置应设置灭鼠屋、毒饵站、粘鼠板等设施，并设专人负责管理投放药品，也可采用鼠夹、鼠笼等灭鼠工具。温暖季节应设置捕蝇笼等设施，数量、位置应得当。 对外来人员实行严格准入管理，落实“一人一档”制度，由专人专职负责所有现场人员的健康档案。对省外入青返青人员要核验来青后2次以上核酸检测阴性证明，对从高风险地区的县（市、区）流出人员进行7天集中隔离和7天居家（工地临时隔离点）健康监测，对从中风险地区的县（市、区）流出人员进行7天居家（工地临时隔离点）健康监测。 新进入施工现场的从业人员必须持48小时内核酸检测阴性证明。 | 10 |  |  |
| 2 | 文明施工标准化 | 标准落实 | 施工现场文明施工标准化建设应符合《青岛市建设工程文明施工图册》规定。 | 10 |  |  |
| 3 |  | 文明施工专项方案 | 应结合工程施工现场实际情况编制文明施工专项方案。文明施工专项方案应经施工单位技术负责人、项目总监理工程师审批、建设单位项目负责人审核并签字确认后实施。 | 5 |  |  |
| 4 |  | 现场围挡 | 施工现场必须使用符合规定要求的围挡墙进行全封闭。围挡墙尺寸为长6 m×高3 m，围挡制作采用方钢焊接，每5 m增设30 mm ×30 mm×厚2.5 mm镀锌方管框架形象柱，表面附0.5mm镀锌铁板，形象柱表面用500D加厚喷绘布或铝塑板进行装饰，柱子横断面尺寸为500mm×500mm，高出围墙15cm； 围挡墙喷绘布画面应符合创建文明城市、卫生城市等测评要求，自定画面宣传内容应以特色文化、人文风景为主，严禁商业广告。临近道路侧围挡基础采用刷反光漆进行装饰。 围挡墙外观应保持整洁美观、安全牢固，确保无歪斜、无破损和乱涂乱画等现象。 禁止依靠围挡墙堆放物料、器具等。禁止用围挡墙做挡土、挡水墙或做宣传牌、机械设备等的支撑体。 施工单位应会同建设、监理单位对围挡墙进行验收，验收合格后方可使用，并建立巡查制度和验收、巡查档案。恶劣天气条件下必须进行重点检查。 | 10 |  |  |
| 5 |  | 建筑物 围挡 | 主体施工使用钢管搭设外脚手架的在建建筑物必须使用符合标准要求的密目式安全立网（或钢板网）进行全封闭围挡，并及时整理、维护，保持封闭严密、平整、清洁、美观。封闭高度应始终保持高出施工操作层1.5m以上，下部应封闭到脚手架扫地杆。各建筑施工现场在脚手架采用密目安全立网全封闭的基础上，必须在脚手架外侧四周加设外挑式安全网，在离地高度10m处搭设第一道，并在每间隔不大于20m处搭设一道。 密目式安全立网应用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧，不得使用金属丝等不符合要求的材料绑扎。 对污染严重、破损的密目式安全立网应及时的予以更换。 | 15 |  |  |
| 6 |  | 临建设施 | 工程开工前，建设单位应到工程所在地规划部门办理临建规划许可证手续。 施工现场临建设施必须使用合格产品，采用玻璃丝棉等绝燃型板材；临建房屋门窗、走廊通道、楼梯的安装设置应满足应急逃生要求。在建建筑物内严禁安排人员住宿。 活动房屋不得超过两层，温暖季节应安装纱门、纱窗。 临建设施内未使用安全电压的灯具距地高度应不低于2.5m。房间门应外开。 施工单位应会同建设、监理单位对临建设施进行验收，验收合格后方可使用，并建立巡查制度和验收、巡查档案。恶劣天气条件下必须进行重点检查，确保临建设施安全。 职工宿舍：宿舍应实行单人单床，宿舍内净高不得低于2.5m，通道宽度不得低于90cm，每间宿舍住宿不得超过8人，人均面积不小于2.5㎡，床铺高度不低于0.3m，面积不小于1.9m×0.9m，床铺间距不小于0.3m，床铺搭设不超过2层。宿舍内应设置封闭式餐具柜，个人物品应摆放整齐，保持卫生整洁。宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌应上墙明示。取暖用电热毯必须购买和正确使用具有“3C”标志、说明书、合格证的“双螺旋发热线”式产品。严禁在宿舍内点燃明火取暖，严禁在宿舍内使用大功率电器做饭、烧水等，防止发生烟气中毒和引发火灾事故。 职工食堂：工地食堂应是独立设置的砖混结构，不得使用装配式彩钢活动房屋。食堂必须取得《食品经营许可证》并保持清洁卫生，距离厕所、垃圾点等污染源不得小于30m。炊事人员应取得《健康证》后方可上岗，并按规定定期进行体检。工作时应穿戴工作服、工作帽。灶间、售饭间、食品储藏室、加工间应分隔设置，食堂内禁止人员住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具器皿应有明显标记且分别放置，经常消毒，保持洁净。应设置48小时菜品留样柜，并做好登记台账温暖季节食品出售前应加盖防蝇罩。严禁购买、出售和食用变质食品。食堂应设置隔油池，未经处理的污水严禁排入市政管网。食堂应设上、下水设施，排水、排气口应采用金属网封闭，通风、排气良好。食堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”，高度不低于0.6m。食堂使用的燃气罐严禁放置在食堂内，应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其他物品，定期检查各部件安全使用状态。 厕所：施工现场应设置封闭、水冲式厕所，蹲位应满足使用要求，蹲位之间设置隔挡，隔挡高度不低于1.2m。厕所应设专人管理，及时冲刷清理、喷洒药物消毒，无蚊蝇孳生。高层建筑超过8层后，每隔4层设置临时厕所。 其他设施：施工现场应设置淋浴室，淋浴喷头数量应满足使用要求，保证冷、热水供应，排水、通风良好；更衣间应设置更衣柜、更衣凳等；淋浴间与更衣间应隔离，并使用防水电器。 施工现场生活区内应设置供职工文化学习和娱乐活动的场所，配备电视、报刊、杂志等学习娱乐用品。 施工现场应设置吸烟室、饮水室，严禁在施工区域内吸烟。饮水室应设置密封式保温桶，保温桶应加盖加锁，保持卫生、清洁。 施工现场应设置宣传栏、读报栏，达到牢固、美观、防雨要求，并进行亮化。宣传内容应及时更换。 | 25 |  |  |
| 7 |  | 场容场貌 | 施工现场的施工作业区、材料存放区、办公与生活区等区域应规划合理，划分清晰，并应采取相应的隔离措施。 建设工程施工现场应在出入口处设置大门，大门的数量可根据施工需求及场地条件设置；大门的样式分为门楣式和无门楣式，主大门应采用门楣式；门楣上应设置企业标志、名称及承建项目名称；主入口宜设置电动式大门；工地大门应采取人车分流形式，行车、行人通道分别单独设置；大门两侧根据场地条件及企业文化需求，可设置企业宣传。 大门处应设门卫室，实行人员出入登记和门卫人员交接班制度。严禁无关人员进入施工现场。 施工现场大门附近处应按规定要求设置“十牌两图”等，公示标牌内容要齐全，标牌要规范、整齐。其中施工标志牌规格为高1.5m，宽1.8m，其它不小于1.2m×0.8m，架体材质为不锈钢，直径不小于0.06m，各类标牌应设置牢固、美观，并进行亮化。 建筑材料应按生产厂家、品种、规格和生产日期分类分规格存放，码垛稳定牢固、整齐有序，并设置材料状态标识牌。水泥存放应设专用库房，按规定排放，并有防潮、防雨措施。 施工现场道路、加工区和生活区地面应进行硬化。道路应采用砼硬化，并满足车辆行驶要求；生活区、加工区可采用砖铺等其他方式硬化。 建筑垃圾应集中、分类堆放，及时加工再利用，及时清运；生活垃圾应采用封闭式容器分类存放，日产日清。垃圾清运应委托有资格的拉运单位进行清理，不得乱卸乱倒。 施工现场应设置良好的排水系统，保持排水畅通，地面无积水；合理设置沉淀池，严禁污水未经处理直接排入城市管网和河流。 生活区应设置盥洗池和晾晒衣架。 | 20 |  |  |
| 8 |  | 综合管理 | 施工人员应统一着装。施工现场安全员应按规定要求穿橘黄色制服，作业人员应按要求穿安全警示衫，特殊工种有颜色区分。 施工现场应建立治安保卫制度，人员应及时办理暂住登记，非工作人员不得擅自在施工现场留宿。 施工现场应按有关规定开办农民工业余学校。 对使用易产生噪音的机具应采取封闭作业，装卸材料时应轻拿轻放；未经审批，晚10：00至早6：00，中、高考期间，晚8：00至早6：00禁止施工。 施工现场应制定和采取防粉尘、防噪声、防光污染等有效措施，避免施工扰民，妥善处理与周边居民的关系。夜间施工需办理夜间施工许可手续，并告知周围居民。 | 5 |  |  |

附件2

青岛市建筑施工安全生产、质量管理、扬尘治理、疫情防控“四位一体”标准化工地申报表

申报单位：（盖章）                                                                    填报日期：

| 工程名称 | 工程地址 | 建筑面积 | 工程造价 | 建设单位 | 施工总承包单位 | 监理单位 | 主要土建劳务分包单位 | 建设单位项目负责人 | 项目经理 | 项目总监 | 单体个数 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：此汇总表需加盖建设单位、施工总承包单位、监理单位、主要土建劳务分包单位公章。 |

填报人：                                                        联系电话：

附件3

青岛市建筑施工安全生产、质量管理、扬尘治理、疫情防控“四位一体”标准化工地申报承诺书

参建各主体郑重承诺：此次提交的                     （工程名称）“‘四位一体’标准化工地”全部申报材料真实有效、准确无误，无任何弄虚作假行为。在工程建设过程中，参建各主体将坚守诚实守信、合法经营理念，如有隐瞒真实情况、违背承诺、不守信用及其他违法违规行为，愿意接受建设行政主管部门依据有关规定给予的处罚。

建设单位（公章）            项目负责人签字：

施工总承包单位（公章）    项目经理签字：

监理单位（公章）            项目总监签字：

主要土建劳务分包单位（公章）

年 月 日

附件4

青岛市建筑施工安全生产、质量管理、扬尘治理、疫情防控“四位一体”标准化工地推荐汇总表

推荐单位：（盖章）                                                                     填报日期：

| 序号 | 工程名称 | 工程地址 | 建筑面积 | 工程造价 | 建设单位 | 施工总承包单位 | 监理单位 | 主要土建劳务分包单位 | 建设单位项目负责人 | 项目经理 | 项目总监 | 单体个数 | 联系电话 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表由各区市建设行政主管部门填写。                  填报人：                     联系电话：